Инструкция по эксплуатации

1. После приобретения устройства, поставить на 3-4 часа на зарядку в электросеть, через соответствующий разъем в нижней части корпуса электрошокера.

2. Если, в течении месяца, Вам не приходилось использоваться устройством, его необходимо подзарядить в течении часа для поддержания боевой готовности.

3. Не допускайте полного разряда устройства — это выводит его из строя.

4. Один заряд аккумулятора рассчитан на 150 —200 разрядов. Полную зарядку аккумуляторов можно произвести до 400 раз.

5. Нельзя хранить устройство во влажном месте, под открытым солнцем, под дождем. Нельзя хранить в высо— и низкотемпературных условиях.

6. Для электрического удара необходимо нажать ударную кнопку (если есть предохранительный включатель, необходимо его снять) — передняя ударная головка излучает сильную ударную искру.

7. Для контактного применения устройство следует применять в циклическом режиме. Цикл представляет собой последовательность разрядов (длительностью не более 5 секунд) и пауз (средняя длительность не менее 3 секунд). Устройство может использоваться как в зачехленном, так и в открытом виде. Не рекомендуется без крайней необходимости снимать чехол во избежание загрязнения поверхности.

8. Методика включения: рабочие электроды сначала подносят к объекту, а потом нажимают кнопку «Пуск».

9. Воздействие длительностью:

1-2 секунды вызывает общие болевые ощущения — спазмы мышц

2-3 секунды вызывает нарастающую потерю ориентации в пространстве

3-5 секунд вызывает потерю равновесия, контроля над телом или сознания.

Меры предосторожности

1. Не следует СПЕЦИАЛЬНО производить поражение нападающего в голову или в область сердца. Лучшие места, там, где находится наибольшее количество нервных окончаний (шея, большие группы мышц, паховая область, спина и т. д. ).

2. При нападении на Вас, Вы можете многократно использовать электрошокер по 2-3 секунды на каждого из нападающего. Нельзя допускать разряд более 5 секунд, а холостого (демонстрационного) разряда — не более 3 секунд.

3. Человек, находящийся под алкогольным или наркотическим воздействием, чувствительнее воспринимает разряд устройства — поэтому старайтесь производить воздействие до 4 секунд.

4. При защите от собак большого размера — производите разряд не более 3 секунд в воздух.

5. Не бойтесь обратного воздействия устройства — разряд будет воздействовать только на группу нервных окончаний нападающего.

6. Нельзя применение устройство к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, беременным женщинам, а также к лицам с ярко выраженными психическими заболеваниями.